## Slide 1
组会阶段汇报
TonyPi 多模态情绪动作
人脸识别 · 778 条动作短语 · WonderPi 入口 · 真机延迟记录
本阶段：先让机器人按表情做一组不重复的社交动作，并记下每一步耗时。 语音唤醒和端侧大模型尚未在真机上跑通。
2026年9月23日

## Slide 2
本阶段目标与已完成
目标是真机上能看见表情对应的动作，而不是先接 MoMask 关节。
目标
摄像头看脸，语音听唤醒。按情绪从 778 条短语里选一组 2–3 个动作。连续几组不要看起来一样。每次把耗时写进表。
已接到机器人
WonderPi 里原有的「人脸检测」就是入口，没有新按钮。点进去会先挥手，脸留在画面里就播一组动作。
情绪
使用板上的 FaceExpression。四类都出现过：高兴、中性、不高兴、惊讶。单帧大约 0.02 秒。
动作
778 条社交短语。踢、打类不播。身体仍播工厂动作文件。16 路舵机坐标是按机身尺寸算的对照表，不直接驱动舵机。
TonyPi 多模态情绪动作 · 组会汇报
2 / 8

## Slide 3
现在的链路
手机只负责打开「人脸检测」。识别和选动作都在机器人里。
1
人脸
FaceExpression 约 0.02 秒
→
2
语音
唤醒后录音 本轮未进入
→
3
决策
想用端侧 Qwen 实际落到规则
→
4
短语
778 选 1 组 2–3 个动作
→
5
记录
每轮一行 wonderpi_latency.csv
真机 17 轮：1 次是点进按钮，16 次是看到脸之后自动播。
决策请求的是 edge_auto。表里每一行的实际决策都是 edge_rule。
从开始到决定播哪一组，几乎等于动作播放时间，大约 2 到 9 秒。识别本身不是这段时间。
TonyPi 多模态情绪动作 · 组会汇报
3 / 8

## Slide 4
真机日志：17 轮里实际发生了什么
来源：wonderpi_latency.csv
项目
日志里的结果
说明
触发
enter ×1，face ×16
没有 wakeup
录音 / 语音识别
全部为 0，文本为空
唤醒词没有进程序
人脸情绪
高兴、中性、不高兴、惊讶
脸这条是通的
人脸耗时
约 0.018–0.022 秒
不是瓶颈
决策
请求 edge_auto，实际 edge_rule
No module named llama_cpp
决策耗时
约 0.001 秒
规则，不是大模型
动作播放
约 2.3–8.8 秒
身体在动，所以总时间长
TonyPi 多模态情绪动作 · 组会汇报
4 / 8

## Slide 5
存在的问题
都对应这张表，或对应表里能看到的动作名字。
语音完全没有唤醒
17 轮的触发只有 enter 和 face。录音、识别、文本都是空的，连识别错误都没有。程序没收到「小幻小幻」，语音小板没有把词送进 /dev/ttyUSB0。
端侧大模型没有跑
权重文件在机器人上，运行库没有。每一行都退回规则，决策约 0.001 秒。这不是 Qwen 的耗时。
动作看起来在重复
规则只禁止完全同名的片段，而且只禁 3 轮。左转和右转算两个名字，所以隔几轮又是一次转身。
手臂和腿会碰到
举手、挥手可以和鞠躬、下蹲排在同一组。这两组关节叠在一起，前臂会碰到腿。
TonyPi 多模态情绪动作 · 组会汇报
5 / 8

## Slide 6
针对重复和碰撞已改的规则
代码已写好。要在机器人上再装一次，才会体现在下一次测试里。
原来
现在
只禁同名片段，禁 3 轮
同名片段禁 6 轮
左转、右转当成不同动作
所有转身算一类，接下来 4 组不再转
侧步、举手、下蹲也各自可马上再来
侧步、前进后退、举手、鞠躬、下蹲各自成类，同样隔开
举手可以接着鞠躬或下蹲
这两组不再放进同一条短语
TonyPi 多模态情绪动作 · 组会汇报
6 / 8

## Slide 7
下阶段计划
先把已经改过的规则装回机器人，再补语音。大模型排在语音之后。
1
再上机验证动作
重新安装后连测十几轮。看表里相邻几组是否还出现同一类转身或举手。同时看手臂和下蹲是否还叠在一起。
2
接通语音唤醒
确认语音小板在 /dev/ttyUSB0。说「小幻小幻」后，表里要出现一行 wakeup，并且录音时间大于 0。
3
再测语音识别耗时
唤醒通了之后，才安装本地识别。现在表里没有这一列的有效数字，不能报一个识别时间。
4
端侧大模型
权重已经在机器人上。缺的是 aarch64 上的 llama-cpp。装上之前，决策继续用规则，不把 0.001 秒说成模型时间。
TonyPi 多模态情绪动作 · 组会汇报
7 / 8

## Slide 8
这一阶段可以怎么说
做成了
WonderPi「人脸检测」能看脸，并按四类情绪播社交动作。耗时表能分开人脸、决策和动作播放。
还没做成
语音唤醒没有进日志。端侧 Qwen 没有运行。MoMask 关节不驱动舵机。
日志说明
人会感觉到的等待，主要是动作播放的 2 到 9 秒，不是识别。
下一步
先复测去重和碰撞，再让表里出现 wakeup，最后才测大模型和语音识别时间。
TonyPi 多模态情绪动作 · 组会汇报
8 / 8