## Slide 1
组会进展汇报
感知 → 决策 → MoMask 动作生成
A∥B 双轨架构落地 · 云侧联调计时拆解 · 端侧 MoMask 实测 · Qwen 部署进展
HKUST · RBM Project · 2026.08
覆盖周期：基线冻结、Mac 云侧 E2E、树莓派 4GB 部署与内存约束

## Slide 2
汇报提纲
本次组会按「架构 → 实验 → 延迟拆解 → 端侧」四段讲
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
01 目标链路与 A∥B 架构（已冻结）
双轨 + 薄仲裁，默认 A 并行 B
02 本阶段完成项与基线回归
预置动作 enrichment、Mac pipeline、冻结标签
03 云侧联调实验结果与延迟拆解
为何总时延 15s；视觉帧数 / 听觉处理
04 MoMask 2s vs 8.9s：口径问题，不是模型退化
Pi 热启动 vs Mac 冷启动 subprocess
05 端侧部署与下一步
Qwen2.5-1.5B、4GB 编译 OOM、16GB 真机策略

## Slide 3
项目目标链路
职责边界：本侧做感知→决策→关节；队友做真机执行映射
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
正式闭环（从后往前对齐）
感知
FaceMesh 几何情绪 + 麦克风 ASR
→
Decide
结构化 JSON → 英文 action_prompt
→
Arbiter
A_only / B_only / A_parallel_B
→
生成
A: ActionGroup B: MoMask joints
→
执行
队友重定向 舵机 / 关节
测试机：树莓派 5 · 4GB（联调 / 压测） 真机：树莓派 5 · 16GB（机器人内）
MoMask 吃的是英文 HumanML3D 句式，不是 4 类情绪标签本身
原则：A 保证「立刻能动、可安全停下」；B 保证「表达细、出 (T,22,3) 关节」
失败落点永远在 A：B 挂了不撤销已执行的预置动作

## Slide 4
A∥B 架构（已冻结，2026-08-18）
标签 baseline/mac-a-preset-momask-v1 · 文档 BASELINE_FREEZE.md
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
轨道 | 角色 | 输入 | 输出 | 时延目标
A 预置 | 保底 / 快路径 | 粗情绪 + 强度 | ActionGroup 名 | 启动 < 0.5s
B 正式 | 表达主路径 | action_prompt | (T,22,3) joints.npy | 热启动 ~2.3s（Pi）
Arbiter | 薄仲裁，不内嵌模型 | mode + conf + 错误码 | 本轮走 A / B / 并行 | 可忽略
默认模式：A_parallel_B —— 先播预置，同时/随后跑 MoMask。
降级规则：confidence < 0.45 或 fallback 或空 prompt 或 Decide/MoMask 失败 → 本轮只 A。
三模式可配置：A_only（演示保底） / B_only（给队友交关节包） / A_parallel_B（真机默认）。
精细 prompt 由 Decide 写；4 类情绪只服务 A 选组和仲裁，不能单独当 MoMask 输入。

## Slide 5
本阶段完成项（对照缺口）
上周期：MoMask 端侧可跑；本周期：把「前面」感知与决策接上
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
轨道 A
• 强度分档 mild/strong（阈值 0.55）
• 扩映射 + 禁攻击动作
• 离线测试 ALL PASS
• Mac 策略监控 Demo
轨道 B / 联调
• pipeline/ Arbiter + Track A/B
• Mac 计时 E2E + 实时窗口
• 云 Decide 通路打通
• 决策 mock 冒烟 20/20
端侧
• Pi 100 条 ~2.30s/条
• 代码已 rsync 到 4GB Pi
• Decide 改为 Qwen 路线
• 规则版 A∥B dry-run 已通
约束与坑
• 云 ASR whisper-1 不可用
• 每轮开摄像头标定 ~10s
• MoMask subprocess 冷启动
• 4GB 并行编译会 OOM

## Slide 6
轨道 A：预置动作 enrichment
权威文件 EmotionActionScheduler.py · 回归 preset_action_tests
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
情绪 | mild（conf < 0.55） | strong（conf ≥ 0.55）
neutral | 无动作 | 无动作
happy | wave / stepping | chest / wave / twist
unhappy | bow / jugong | squat / bow / jugong
surprised | twist / stepping | back_fast / twist / stand
已排除 kick / uppercut / wing_chun 等攻击性 ActionGroup。
调度状态机不变：投票稳定 → 播动作 → stand 恢复 → 冷却 → idle。
Mac facedetect_mac_demo 只模拟时长，不驱动舵机；真机仍走 FaceDetect。
改任何 B 侧代码前必须先跑 A 回归：失败则停止优化、先修回基线。

## Slide 7
云侧联调实验：测的是什么
入口 pipeline.run_mac_e2e_timed · 机器 Mac M4 · 2026-08-18
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
目的：把「摄像头 + 麦克风 → 云 LLM → MoMask prompt/关节」在 Mac 上跑通并记 CSV。
Decide：gpt-4o-mini @ dmxapi；ASR：最终用 gpt-4o-transcribe（whisper-1 网关 404）。
视觉模型仍在本机：FaceMesh + 几何逻辑回归，帧不上传云。
三组实验：① 实机 cam+mic dry-run ② 实机 cam+mic 全链路 ③ mock 感知 + 真 Decide + 真 MoMask。
实验 | 感知 | Decide | MoMask | 总计 | 结果
实机 + ASR 404 | 10.58s | 2.19s | 未跑 | 15.0s | 降级 A_only
实机 + 可用 ASR | 9.95s | 2.61s | 未跑 | 17.4s | conf=0.20 fallback
mock + 云 Decide + MoMask | ~0 | 2.75s | 8.88s | 11.6s | 出 joints，未降级

## Slide 8
云侧总时延高：最大头不是 LLM
实机 15–17s 里 MoMask 甚至没跑；墙钟被「每轮冷启动摄像头」占满
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
实机一轮墙钟构成（感知并行，其余串行）
视觉（本机标定+采样）
约 10s · 最大头
录音 3.5s（与视觉并行，被盖住）
不增加墙钟
云 ASR
约 2.2–4.8s
云 Decide
约 2.2–2.6s
MoMask（实机两轮）
降级未跑
结论：真正的云开销只有 ASR + Decide（合计约 5–7s）。 15s 级体验差，首先应改「每轮重新开摄像头并等待 8s 标定」，而不是先换更大的云模型。

## Slide 9
视觉细节：本机几何模型 + 帧数
capture_perception_mac · 帧不进云 · 云 Decide 只吃 JSON 标签
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
阶段 | 帧数 / 时间 | 做什么
FaceMesh warmup | 15 帧 | 跳过开相机后曝光/对焦未稳的帧
中性基线标定 | calibration_frames = 20 | 采放松脸；相对基线算几何偏移
外层等待上限 | 最多 8.0 s | 标定未完成也强制结束 → 视觉墙钟≈10s 的主因
正式采样 | sample_frames = 12 | 多数投票出情绪；同标签分数取平均
帧间隔 | sleep 30 ms | 避免连读同一帧
模型：MediaPipe FaceMesh 468 点 → 几何特征 → 多项式逻辑回归 4 类（neutral/happy/unhappy/surprised）。
合计帧量级：15 + 20 + 12 ≈ 47 帧；10s 不是「12 帧推理很慢」，而是「每轮冷启动 + 8s 标定超时」。
置信度 ≥ 0.55 → strong，否则 mild。标定不稳时常落到 neutral/0.20 → Arbiter 降级只 A。
对比：实时窗口脚本摄像头常开、逐帧刷新；E2E 计时脚本每轮重新打开相机，两者不可比。

## Slide 10
听觉细节：录音并行、ASR 串行、不做语音情绪
云侧只把转写当意图，不把波形送 MoMask
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
1 并行录音
与视觉同时开始 默认 4s，实测 --audio-sec 3.5 本机 PyAudio / ffmpeg
2 云端 ASR
视觉结束后串行调用 gpt-4o-transcribe 实测 2.2–4.8s
3 写入 Perception
transcript 进 JSON 无独立 SER 模型 意图跟语音走
4 交给 Decide
与面部情绪拼 prompt 有明确需求则跟语音 脸部只定语气强弱
网关坑：whisper-1 → DeploymentNotFound(404)；whisper 无渠道。可用名：gpt-4o-transcribe。
录音 3.5s 被视觉 10s 覆盖，故感知墙钟仍≈10s；ASR 是额外串行成本。
实机一轮转写曾为 “Oh, oh, oh.”，无明确意图 + 弱脸 → fallback、空 prompt、不跑 MoMask。
这是安全规则生效，不是 MoMask 坏了。联调完整 B 应用 mock 感知或明显表情 + 有意图的话。

## Slide 11
MoMask：2.3s 并没有变成 8.9s
同一套权重；差的是「计什么」和「进程是否常驻」
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
对比项 | Pi 100 条基准 ≈2.30s | Mac 云侧 B 路径 8.88s
机器 | 树莓派 5 CPU 4GB | Mac M4，--gpu-id -1（CPU）
脚本 | bench_pi_gen.py 进程常驻 | track_b 每次 subprocess 新开 Python
模型加载 | 10.12s，单独记账，不计入条均 | 加载 + 生成捆在一次计时里
预热 | 前 2 条丢掉 | 无预热，只跑 1 条
计入样本 | 98 / 100 | 1 条
报的数 | 纯生成（模型已在内存） | 冷启动解释器 + CLIP + 四权重 + 生成
结论（请组会统一口径）
2.3s = 热启动生成时延（端侧正式指标）。8.9s = 每轮重新拉起 gen_t2m.py 的进程时延。 Pi 自己的加载就是 10.12s，和 Mac 的 8.88s 同属「冷启动」，不能用来否定 2.3s 基线。 工程修复：Track B 改为常驻 worker（加载一次、多条生成），Mac/Pi 都应回到 ~2s 档。

## Slide 12
端侧 MoMask 基准（4GB Pi，正式生成指标）
100 条情绪均衡 prompt · time_steps=18 · 不计加载
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
2.30s
平均端到端
2.33s
中位
2.64s
P95
1.00
数值有效率
10.12s
模型加载一次
项 | 数值
设备 / 线程 | Raspberry Pi 5 CPU 4GB / 4
总指令 / 预热 / 计入 | 100 / 2 / 98
最短 / 最长 | 1.87s / 2.69s
输出 | (T, 22, 3) joints.npy · 不渲染视频

## Slide 13
视觉情绪识别：已有离线口径
几何模型 geometry_emotion_model.json · 留一人交叉验证
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
0.85
中性正确率
0.73
happy 召回
0.45
surprised 召回
0.46
unhappy 召回
≈0.66
表情 F1 均值
数据：自采约 3265 帧（3 人）+ 公开集；部署模型元数据约 866 人 / 5653 样本。
中性稳、happy 相对最好认；unhappy/surprised 仍弱 —— 这会直接表现为实机 conf 偏低、Arbiter 走 A。
因此 B 的细动作不能只靠 4 类标签：必须靠 Decide 把线索升级成英文动作句。
决策 mock 规则冒烟：e2e_spec 20/20，pass_rate = 1.0（合法 JSON / 字段约束）。

## Slide 14
中间 LLM：云侧联调 vs 端侧正式
端侧不再使用 OpenAI；正式选型沿用此前建议
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
环境 | Decide 模型 | 用途 | 状态
Mac 联调 | gpt-4o-mini（中转） | 打通 JSON + prompt 质量 | 已跑通，约 2.5s
Mac ASR | gpt-4o-transcribe | 麦克风转写 | 已替换不可用的 whisper-1
Pi 正式（规划） | Qwen2.5-1.5B-Instruct Q4 GGUF | 端侧写 action_prompt | 代码已同步，运行时装编译中
Pi 4GB 过渡 | 规则引擎 edge_rule | 无 GGUF 时的兜底 | A∥B dry-run 已通
Pi 16GB 真机 | 同 1.5B，可升 3B | 与 MoMask 同机更从容 | 待部署
引擎：llama.cpp / llama-cpp-python；权重国内走 ModelScope / HF 镜像。
4GB 测试机：LLM 与 MoMask 必须错峰；16GB 才是「同机正式默认」。
不要默认 7B：16GB 能塞下，但常见只有 2–3 tok/s，拖垮感知→动作节奏。

## Slide 15
4GB 树莓派部署：进度与内存课
SSH 已通 · 规则 A∥B 已通 · Qwen 运行时需本机编译
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
已完成：pipeline / decide_edge 同步；A_parallel_B + 规则 Decide dry-run（A=wave，B 写出 prompt）。
健康：重启后 throttled=0x0，空闲 available ≈ 3GiB，温度空闲 ~32°C。
阻塞：Python 3.13 + aarch64 无现成 llama-cpp-python wheel → 本机 g++ 编译。
为什么「安装」也会 OOM？（不是只有推理才占 RAM）
4GB 是运行内存。编译时多个 cc1plus（-O3）每个可占数百 MB；默认多核并行峰值 2–3GB+，再叠加桌面即顶满。 实测：可用内存一度降至 ~440MB 并开始用 swap，温度 ~68°C。已改为 CMAKE_BUILD_PARALLEL_LEVEL=1。 16GB 同规格机器：编译 OOM 基本不会再发生；编译仍会慢，但机器不容易被编死。 推理阶段：Qwen Q4 约 1–2GB，MoMask 约 2GB+，4GB 上两者仍建议错峰，16GB 可同机。

## Slide 16
下一步（按优先级）
先统一延迟口径，再补端侧 LLM，再交关节包
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
P0
常驻 MoMask worker
subprocess 冷启动改为加载一次；让 Mac/Pi 生成时延回到 ~2s 口径。
P0
摄像头常开标定一次
E2E 不再每轮 8s 标定；视觉应从 10s 降到百毫秒级采样。
P1
装完 Qwen 1.5B 并冒烟
单线程编完 llama-cpp → ModelScope 拉 GGUF → edge_llm Decide。
P1
收紧 prompt 句式
强制 a person … HumanML3D；弱脸但有 ASR 意图时仍出 prompt。
P2
端侧 ASR
云 Whisper 仅 Mac 联调；Pi 上换 whisper.cpp tiny/base 或先手写 transcript。
P2
16GB 真机 + 队友关节
同机 A∥B；joints 包合同与舵机映射联调。

## Slide 17
一页结论（可直接贴纪要）
HKUST RBM · 社交机器人感知→决策→动作生成 · 组会 2026.08
1
架构已冻结：A 保底、B 正式、默认 A∥B；降级只 A、不撤销 A。
2
A 轨 enrichment 离线全过；B 轨 Mac 联调已通，决策 mock 20/20。
3
云侧 15s 级墙钟：~10s 是每轮摄像头标定，云只贡献 ASR+Decide≈5–7s。
4
视觉：本机 FaceMesh，约 15+20+12 帧；12 帧投票，8s 为标定上限。帧不上云。
5
听觉：3.5s 录音与视觉并行，随后云 ASR；无语音情绪模型。
6
MoMask 正式指标仍是 Pi 热启动 2.30s/条；8.9s 是 Mac 冷启动进程，不是模型变慢。
7
端侧 Decide 正式用 Qwen2.5-1.5B；4GB 需单线程编译且与 MoMask 错峰，16GB 才同机。

## Slide 18
谢谢。欢迎讨论口径与下一步排期。
建议先对齐三句话：视觉 10s 是标定；MoMask 2.3s 是热启动；8.9s 是冷启动。
材料：pipeline_runs 计时 CSV · experiment/pi_bench · BASELINE_FREEZE.md