## Slide 1
整体流程
从前到后每一步的延迟
2026.09.09 09:58 在 Raspberry Pi 5（10.160.13.84）复测决策；其余步骤标注数据来源。
组会 · 感知 → 决策 → 动作 · 2026.09.09 Pi 复测
1 / 2
步骤 | 做什么 | 延迟 | 数据从哪来
① 摄像头 | 人脸表情 → happy / frown 等文字 | 约 0.1–0.3s | 板子本地算法；今日未复测
② 麦克风 | 语音 → 命令字 / 转写文字 | 硬件词条约几十 ms | 真机 WonderEcho；今日未复测
③ 决策 | 文字融合 → 一句 action_prompt | 云端 0.80s（最慢 1.33s） | 今日 Pi 实测 6 次
 | 同上，改走本地开源模型 | 1.5B：1.51s 0.5B：0.59s | 今日 Pi 实测，断网也能跑
④ 先动一下 | 挥手 / 鞠躬等预设动作立刻执行 | < 0.2s 开始动 | 工程已具备，遮住等待
⑤ MoMask | prompt → 关节 (T,22,3) | Pi 上约 2s（估计） | 今日未在 Pi 复测
合计（串行）：决策 0.80 + MoMask≈2 ≈ 3 秒量级，接近 3–4 秒目标。 对人的体感：④ 先动，1 秒内机器人已经有反应；完整生成动作稍后补上。 今日确认的只有第③步。①②⑤ 仍是已有结论或估计，不能当成今天刚测死的数。

## Slide 2
当前问题
现在卡在哪
决策速度已经有数；真正还没闭环的是质量和整机。
组会 · 感知 → 决策 → 动作 · 2026.09.09 Pi 复测
2 / 2
1 决策绑在网上会抖
Flash 中位 0.80s，但最慢到过 1.33s；断网这次请求直接失败。不能把“机器人能不能动”绑死在云端。
2 本地模型快了，质量一般
1.5B 能出合法 JSON，但情绪偶发判错、动作描述会越界（例如让机器人坐下）。0.5B 更快，语义更糙。
3 MoMask 在 Pi 上还没今日实测
完整动作时间仍按约 2s 估计。若实际是 4–5s，瓶颈就不在决策，而在生成。这是下一个必须补的数。
4 真机全链路还没串起来
表情、硬件麦克风、决策、预设动作、MoMask 目前是分段验证。还没有一次「真人面对机器人、从看到动」的计时。
5 闭源 / 开源容易讲混
Flash 快，但是云端；Qwen2.5 才是板子上跑。Pi 联网可以用闭源，但不等于模型装在端侧。